## Slide 1
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 2: Align Technology, Inc.（米国本社）会社概要
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
設立 1997年3月
売上高 $2.3 Billion（2019年）
従業員数 約14,000名 Nasdaqに上場
インビザライン・ドクター数
累積症例数 800万症例以上
現在、世界100カ国以上に提供
口腔内スキャナー事業に参入
169,000名以上

## Slide 3: インビザラインとは
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 4: インビザラインとは？
1. インビザラインとはどんな製品？
アライナーと呼ばれるマウスピース型の取り外し可能な矯正装置です。
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 5
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 6: インビザラインとはどんな製品？？
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
固定装置を使用せずに、“アライナー”を1日20時間以上・約１～２週間ごとに連続 して装着し、歯列矯正を行う装置
少しずつ形の異なるアライナーを装着し歯並びを直していきます
継続的に弱いフォースを加えて、歯牙を最終位置まで少しずつ移動
使用方法
1日20時間以上装着
食事の時は取りはずす
1-2週間に1度新しいアライナーに交換
初診
最終診察
ステージ2
最終ステージ
ステージ1

## Slide 7: インビザラインとは？
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
クリンチェック®というソフトウェアの利用
３次元コンピューター技術による治療計画
印象/スキャンデータを基にクリンチェック動画が作成され、そのデータを利用し、CAD/CAMにより、 精緻にアライナーを製作
アライナー1ステージにつき最大0.25ミリの歯牙移動（回転最大2度、ルートトルク1度）

## Slide 8: インビザライン治療のメリット
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
患者様にとってのメリット
カスタマイズされた、 審美的な矯正治療オプション 快適かつ着脱可能
口腔衛生を良好な状態に保つことが出来る 生活スタイルへの影響が最小
患者自身が治療目標を視覚的に確認可能
クリニックにとってのメリット チェアタイムの削減
緊急事態を最小限に抑制
固定式装置と比較し、患者自身の口コミ による紹介が増加(アライン社の調査データ）
CONFIDEN8 TIAL © 2015 Align Technology, Inc All rights reserved

## Slide 9
© 2019 Align Technology, Inc. All rights reserved. © 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. 9
歯の動きの予測実現性を向上させるAlignの技術革新
SmartForce機能 | SmartTrack素材 | SmartStageテクノロジー
歯を動かす機能 | 歯を動かす材料 | 動かす工程
SmartTrack Material
SmartForce Features
SmartStage Technology
歯の動きの工程の最適化
アライナーの素材
最適アタッチメント&アライナー 機能

## Slide 10
© 2017 Align Techn©ol o2g0y1, 7In Acl.i gAnll Triegchhtns orelosgeyr,v Iendc.. CAolln rfiigdhetnst riaels –erFvoerd I.n Cteornnfaidl eUnsteia Ol –nFlyor Internal Use Only
10
SmartTrack
最適な歯牙移動のために独自にデザインされた素材 特許取得済みのマルチレイヤー素材

## Slide 11: アライナー機能
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 12: アライナー機能
アタッチメント
パワーリッ ジ
プレッシャーポイン
ト
萌出スペースと最後臼歯タブ
プ ッ
レシジョンカ
ト
ディープバイト用 プレッシャーエリ ア
ディープバイト 用
プレシジョン・ バイトランプ
CONFIDENTIAL © 2013 Align Technology, Inc All rights reserved
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
12

## Slide 13: アタッチメント
アタッチメントはアライナーでの歯の移動を補助するもので、歯面につ けるCRのボタンのようなものです。
アタッチメントには、2種類あります。
①最適アタッチメント
②通常アタッチメント
CONFIDENTIAL © 2013 Align Technology, Inc All rights reserved
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
13

## Slide 14: 最適アタッチメント
14
アタッチメント テンプレート
実際に設置した「最適アタッチメント」はアライナーのくぼみより小さい
タイトに接する部分、ゆとりのある部分が存在する
アライナー
タイトに接する部分

## Slide 15: アタッチメント
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
インビザライン最適アタッチメント
上下顎前歯部の挺出用最適アタッチメント
上下顎犬歯・小臼歯の回転用最適アタッチメント
上下顎中切歯・側切歯のルートコントロール用最 適アタッチメント
上顎側切歯のマルチプレーン用最適機能
過蓋咬合用最適アタッチメント

## Slide 16: インビザライン通常アタッチメント
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
16
CONFIDENTIAL © 2014 Align Technology, Inc All rights reserved
楕円
アクティベーションなし 維持
長方形:
アクティベーションなし 垂直と水平
長方形の傾斜付アタッチメント:
アクティベーションなし 臼歯の挺出

## Slide 17
最適アタッチメント
通常アタッチメント
通常のアタッチメント | 最適アタッチメント
共通した形状 | カスタムデザイン
アクティベーション*なし | ア クティベーション*あり
歯冠中心に設置 | ソフトウェアによって自動設置
* アクティベーションとは、バイオメカニックスに基づき開発されたアタッチメント・デザイン（スマートフォース）を示す
17

## Slide 18
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
18
最適アタッチメントは必ずアタッチメントテンプレートを使用して設置

## Slide 19: インビザライン・システム治療オプション
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
19

## Slide 20: インビザライン・システム治療オプション
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
インビザライン・システムでは治療のニーズに適応した様々な機能 を含む複数の治療オプションを提供しています
軽度
中等度
重度
エクスプレスパッケージ
ライトパッケージ
コンプリヘンシブパッケージ

## Slide 21: 各種治療オプション
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
治療オプション | インビザライン・システム価格と付帯サービス |  | 
 | アライナーの数 | 治療完了日 | 追加アライナー
コンプリヘンシブ・パッケージ | 制限なし | 5年間* | 治療完了日までの追加アライナーは、回数に制限なく価 格に含まれます。
ライト・パッケージ | 片顎につき14ス テージ以内 | 2年間* | 治療完了日までの追加アライナー2回分が価格 に含まれます。3回目以降は20,000円(税別) 注意：当初の治療目標の変更不可
エクスプレス・パッケージ | 片顎につき7ステ ージ以内 | 1年間* | 治療完了日までの追加アライナー1回分が価格 に含まれます。2回目以降は20,000円(税別) 注意：当初の治療目標の変更不可
インビザライン・ファースト －コンプリヘンシブパッケージ | 制限なし | 18か月 間 | 治療完了日までの追加アライナーは、回数に制 限なく価格に含まれます。
インビザライン・システム －コンプリヘンシブ フェーズ２ パッケージ | 制限なし | 5年間* | 治療開始3年間の追加アライナーは回数に制限なく価 格に含まれます。その後2年間は1回につき30,000円 (税別)にて追加アライナーを注文できます。
＊治療完了日は、アライナーの初回出荷日からの期間となります。

## Slide 22: 各種治療オプション
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
追加アライナー
・さらなる歯牙の移動を必要とする場合やアライナーが歯牙に フィットしなくなった場合等に再発注する注文
・新しく患者記録（印象・写真）を提出してクリンチェックから作成
・費用は治療オプションによって異なる
保証アライナー
・届いたアライナーの形状に異常や不備があった場合に再製造を行う注文
・患者記録の提出やクリンチェックは不要
・費用は無料
交換アライナー
・紛失または破損してしまった場合の注文
・患者記録の提出やクリンチェックは不要
・アライナー1枚あたり¥4,000（税別）
※1回のご注文につき¥24,000（税別）が上限です

## Slide 23: インビザラインの製造プロセス
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 24: インビザライン・システムの注文方法
インビザライン・ドクター
アライン・テクノロジー社
①患者記録を準備
⑤クリンチェック治 療計画作成
認
⑩治療開始
⑦アライナー製 造
②処方書提出及び ⑥クリンチェック治 ⑨アライナーが届く 印象を発送 療計画を確認・承
⑧アライナー発
送
③処方書及び 印象受領
④印象をCTスキャン
約 2週間半
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
承認から
約2週間半
約30営業 日
平均6週間

## Slide 25: 必要な患者記録：PVS印象または口腔内スキャン
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
PVS印象剤
ビニール、ニトリル、
もしくはパウダーフリーのラテックスグローブ
インビザライン専用印象トレー
iTero Element口腔内スキャン
iTero Elementスキャンスリーブ
ビニール、ニトリル、
もしくはパウダーフリーのラテックスグローブ
デジタル口腔内スキャン印象 PVS印象
※インビザラインの症例提出にお使いいただける口腔内スキャナー は
iTero Element のみとなっております。（2020年3月現在）

## Slide 26
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
インビザライン・システムの注文方法
必要な患者記録 （顔面写真・口腔内写真）
側面観
正面観
正面スマイル
上顎咬合面観
下顎咬合面観
右側頬側面観
前歯部正面観
左側頬側面観
～①患者記録を準備【インビザライン・ドクター】～

## Slide 27: Invisalign Photo Uploader
パソコン不要 アプリで完結
→患者様データの登録、患者様を選択、
撮影、IDSへアップロード
無償で簡単
→iPhone® iPad ® Android で高品質撮影

## Slide 28
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
顔貌３枚 口腔内５枚 必須です！

## Slide 29
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
2299

## Slide 30: 咬合面観写真撮影時のテクニック
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
CONFIDENTIAL © 2018 Align Technology, Inc All rights reserved
咬合紙による上下顎コンタクトポイントの印記がバイトセットの際に有用
※咬合紙の色に指定はありません

## Slide 31
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. 31

## Slide 32: 処方書提出及び印象を発送【インビザライン・ドクター】
インビザライン・ドクターサイトにログインし、処方書と写真をオンライン提出
  写真はjpg形式のものをドクターサイトよりオンライン提出
印象を発送
  Shipping Page（もしくは処方書）、送付ラベル、コマーシャルインボイス（要サイン） を添付して印象を中国へ送付
※手順は別紙参照ください
インビザライン・システムの注文方法
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 33: インビザライン治療開始にあたり
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 34: 治療開始
•
アライナーと同梱物の確認
アライナー確認
患者番号、変形がないかなど
同梱物の確認
アライナーケース・使用説明書
アライナ―使用方法の指導
  装着時間 20時間/日
  清掃方法
  交換のタイミング（就寝前を推奨）
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 35: 治療開始
アタッチメントの接着 (必要とされる場合)
  アタッチメントはテンプレートを使用して設置
  アライン社より提供
IPR (必要とされる場合)
手渡すアライナーの数量決定
取り扱い注意点等の指導
・患者に装着・脱着を実際に試してもらうことが大切
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 36: 治療開始
継続予約 (例：4-6 週間周期)
以後、予約毎に:
アライナー装着に関する状況を確認
IPR の実施(必要とされる場合)
次のアライナーの分与
クリンチェックで進行状況を患者と確認
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 37: アタッチメントセットの流れ
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
37

## Slide 38
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
38

## Slide 39
テンプレートはうすい素材
テンプレートはカットしてOK
誤ってアライナーをカットしないで！
39
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only

## Slide 40
49
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only

## Slide 41
41
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only

## Slide 42
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only © 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. 42
セットのタイミング

## Slide 43: 「治療計画の概要」フォーム
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
アタッチメント設置部位
舌側に設置計画されたアタッチメント に関しては、フォームの上部の文章に て確認できます。
（図には表示されません）

## Slide 44: 患者様への説明
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
44
「アタッチメントは外れることがあります」
「外れた場合はご連絡ください」
＊ その場で取外しの練習を

## Slide 45: 経過観察での確認事項
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
45
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
アライナーの適合性
アタッチメント脱離、再セット IPRの部位と時期
使用中のステージ番号 アライナー使用時間
口腔内写真撮影など

## Slide 46: 📞
© 2017 Align Techn©o l2o0g1y7, AInlicg.n A Tlle rcihgnhotslo rgeys, eInrvce. Ad.l lC riognhftisd reensteiarvl e–dF. Coro nInfitdeernntaila lU –sFeo Or nInlyternal Use Only
46
脱離した時の対応
使用中のステージ数
部位
次回の来院日
→ClinCheck治療計画で歯牙の動きアタッチメントの必要性を確認
早めの再セット →テンプレートを一歯分にカットして利用
2週間以降再セット →テンプレート発注（お届け2週間）

## Slide 47
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
アタッチメントテンプレート発注
47

## Slide 48
注意点
着脱の指導
トラブルへの対応
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 49
アライナーステージ１をセット
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
セット直前のお声掛け
セット直後のお声掛け
装着のために強く押す
きつい
歯への矯正力、痛み
歯肉に圧痛あるかも
臼歯の咬合が高く感じる
口が閉じにくい
話しにくい

## Slide 50
着脱の練習
前歯から入れる
咬んで入れない
まず最後臼歯舌側を浮かせる
前歯から外さない
※アライナーを外す専用器具ではありません
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 51
Easy lift
（株）フォレスト・ワン
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
51

## Slide 52
注意----アライナーが折れ込む
舌側傾斜、舌側転位の部位など好発部位を伝える アライナーを舌側に寄せながらはめ込むように指導 爪、スプーンで修復
修復不可能
→ 担当医の指示の下トリミング
52
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 53: アライナー・チューイー
アライナーと歯牙の間にギャップをなくすことが目的
。
アライナー・チューイーのメーカーは、一日に３回、
１回につき5-10分間の使用を推奨している。
患者が歯牙や顎の痛みを感じた場合は使用を停止する。
< 販売元：株式会社 フォレスト・ワン >
53

## Slide 54
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.
アライナーチューイ
移動の遅れている部分を重点的 に噛みこみ、リカバリーを図る

## Slide 55: モニタリング時: アタッチメントの確認
55
バリを確認：適切なアライナー適合を可 能にするため、バリが当初の設置時にき ちんと除去されているか確認する
またはアタッチメントを完全に除去し、 テンプレートを使用し、再設置すること
もある
適合状態の悪いアタッチメント

## Slide 56: アライナーが全体的にフィットしていない
56

## Slide 57
やってはいけないこと
お手入れ
→熱湯消毒
取り外し
→片手で外す
保管
→ティッシュにくるんで保管
これらは一例であり、注意すべき事の全てではございません。担当医の指示の下、患者様へご説明いただく必要がございます。
57
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 58: 注意が必要な飲み物
やってはいけないこと
✕糖分
✕果汁
✕お酢
これらは一例であり、注意すべき事の全てではございません。担当医の指示の下、患者様へご説明いただく必要がございます。
58
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 59
アライナーケースは常に携帯
紛失、破損した場合は、医院に連絡 使用済のアライナーは患者様が保管 交換アライナーは別途費用
59
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved. Confidential – For Internal Use Only
© 2017 Align Technology, Inc. All rights reserved.

## Slide 60
FAQ

## Slide 61
弊社では様々なディスカウントプログラムを ご用意しております。

## Slide 62: アドバンテージプログラム